氨氮去除剂

【产品介绍】
        氨氮去除剂是专门针对工业废水中的氨氮难处理难降解而特别研发的一种新型药剂，无需生化处理，对氨氮的去除有明显的效果，配合本司的其他产品使用，效果更佳，保证氨氮稳定达到国家排放标准。
【项目指标】

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 形态 | 白色粉末或颗粒 |
| 有效成分含量（%，≥） | 99 |
| 水不溶物（％，≤） | 0.1 |
| 加药量（氨氮含量：氨氮去除剂用量） | 1：15 |

【使用方法】
        使用时可将氨氮去除剂先加入溶解罐，用泵投加到反应池。
        氨氮去除剂在中性条件下（pH值≈7.5）使用效果最佳，根据废水中难降解的氨氮含量不同其用量也有所差异。根据经验值，倘若要降低1ppm的氨氮，该产品的使用量约为15ppm，依次类推，呈线性关系。
        实验时取一定量的废水，将pH值调至7.5左右，加入适量本产品（如1000ppm），搅拌反应15分钟，【可加入少量的混凝剂（如PAC）和絮凝剂（PAM）在中性或碱性条件下絮凝沉淀】过滤，取滤液，测定其氨氮值，确定用量。
【包装与贮运】
        包装：化工桶封装或包装袋包装。
        贮运：轻拿轻放，避免日晒雨淋。严禁与酸性物质、还原性物质、易燃或可燃物等混合及存放。
        注：加药量单位换算：1000ppm=1000mg/L=1g/L=1kg/方废水。