品    牌：豪克斯特

产品名称：绝缘油介电强度测试仪

（油耐压测试仪）

产品型号：OVI100

适用标准：

GB/T 507、DL 429.9 、DL/T846.7

概述:

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿，企业都有大量的电气设备，其内部绝缘大都是充油绝缘型的，绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要，我公司依据国家标准GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及最新的电力行业标准-2004自行研发、生产了系列绝缘油介电强度测定仪。本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，测量精度高，极大的提高了工作效率，大大减轻了工作人员的劳动强度，同时本仪器外观小巧，携带方便。

技术参数：

1、输出电压：0～100KV（可自定义）

2、电压畸变率：＜2%

3、升压速度：0～5.0KV/S（可自定义）

4、断开电流：＜5mA

5、击穿切断时间：＜1s

6、静放时间：0-15分（可自定义，或按客户要求定制更长时间）

7、升压间隔：0-5分（可自定义，或按客户要求定制更长时间）

8、搅拌时间：0-120秒（可自定义），连续搅拌

9、升压次数：1～9次（可自定义）

10、升压器容量：1.5KVA

11、测量精度：±1.5％

12、分辨率：0.1KV

13、显示方式：自带液晶显示屏

14、电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

15、功率：200W

16、适用温度：0℃～45℃

17、适用湿度：＜75%RH

18、外形尺寸：475×375×415

主要特点：

1、本仪器采用微处理器，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～100KV范围内进行油循环耐压试验。

2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示。

3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成油样的耐压试验。1～9次的击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各次击穿电压值和平均值。

4、掉电保持，可存储100个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。

5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。

6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

7、具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

8、标准RS232接口，可与计算机通信。