Y09-3016型

手持式激光尘埃粒子计数器

Y09-3016型手持式激光尘埃粒子计数器：是暖通空调和室内空气质量专家首选的测量仪器。 从过滤器测试到室内空气质量测量，都是空气中粒子浓度测量最佳的便携工具。

由于强大的数据存储和六通道粒子尺寸显示，其可以让测量更便捷，不需要频繁切换界面来获取数据.由于重量轻，在任何环境下都方便实用，可更准确和更简便地评估空气质量 。

仪器六通道同时测量和显示粒子的尺寸分布，温度和湿度。紧凑，轻便和多功能合一,可以单手操作。可以在任何情况下保持其精度。6小时的充电电池和1000组记录容量保证了在进行空气质量检测的过程中不会中断。Y09-3016型粒子计数器是确定空气中的粒子尺寸分布和检查污染源的理想工具。

### 详细参数：

外型尺寸 130 x 220 x 45mm3（宽×深×高） 显示方式 液晶屏显示 质量 0.6kg 可充电电池 锂离子电池，7.2 V，2200mAh. 供电电源 交流电源适配器，8.4 VDC，1A；9至 250 VAC，50至60Hz 粒径通道 0.3 , 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六档粒径同时显示. 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) 采样流量 2.83L/min 进口采样泵 零计数 ≤10Min 光源 半导体激光器, 寿命大于30000小时 使用环境条件 温度： 10°C 至 40 °C（50°F至104 °F） 湿度： 20 % 至 90 %RH，非凝结z 大气压力：86kPa-106kPa 报警 10、100、1000、10000、100000、300000级 重叠误差 5 %，2,000,000粒子/立方英尺时 延续工作时间 6小时（锂电充满） 接口 RS-232 测量位置 0 - 999 样本入口 等动力采样头 数据存储 1000个样本记录（循环式缓冲区），包括日期、时间、 计数、相对湿度、温度、采样量、标签 标准配置 手提箱 充电器 采样头 自净器 通讯线 通讯软件